## Slide 1
SEÑALES ELÉCTRICAS
Análisis en el dominio del tiempo
Análisis en el dominio de la frecuencia
Pueden ser una tensión (Voltios) o una corriente (Amperios).
Queremos medir :
dc,
ac,
valor eficaz,
energía
potencia
Si es posible expresarla matemáticamente (conocemos la forma de onda), se pueden calcular mediante integración las características mencionadas.
Si NO es posible expresarla matemáticamente usamos herramientas de la estadística:
valor medio o promedio = componente de dc
varianza = potencia total
desviación estándar = componente de ac

## Slide 2
SEÑALES ELÉCTRICAS
1. Señales eléctricas en el dominio del tiempo. Clasificación:
De acuerdo a su duración temporal:
Transitorias (energía finita), Señales de Energía. Ej.: Un pulso de corta duración.
Permanentes (energía infinita, potencia finita), Señales de potencia, Ej. portadora de AM. ( La tensión de alimentación de 220V, NO es un ejemplo válido, por no ser una "señal")
De acuerdo con la factibilidad modelado matemático:
Determinísticas, pueden expresarse matemáticamente, con funciones conocidas (seno, coseno, exponenciales, etc). Pueden ser transistorias, periódicas, cuasiperiódicas o caóticas. Ej. x(t)=10.e-at.sen(wt)+4.cos(wt)
Dado cualquier t puedo conocer x(t)
Aleatorias, no pueden expresarse matemáticamente de forma cerrada. Se usa la estadística y las probabilidades. Ej. La voz, el ruido térmico, video, etc.
Todas las señales eléctricas, físicamente posibles son transitorias, lo de "permantente" es una aproximación. Se las considera en esta categoría se existen durante un tiempo suficientemente largo, pero finito.