## Slide 1: Señal-Mensaje Información Significado
Transmisor Receptor
canal
seña, marca, símbolo, signo. caracter.

## Slide 2: Como definición (no muy estricta) de “SEÑAL" podemos considerar la encontrada en el libro “Sistemas de Comunicaciones” de B. Carlson: "Tanto la señal como el mensaje son la materialización física de la información". O también, la dada por Wikipedia: "La señal es el sustento físico del mensaje y de la información".

## Slide 3
Clasificación de señales eléctricas en dominio de tiempo.
Tiempos característicos,
Transitorias, Permanentes,
Determinísticas, Aleatorias.
Valor instantáneo, y promedios temporales:
valor eficaz, potencia, energía.

## Slide 4
SEÑALES ELÉCTRICAS
Pueden ser una tensión (Voltios) o una corriente (Amperios).
Queremos medir:
dc, ac,
valor eficaz,
energía
potencia
Si es posible expresarla matemáticamente (conocemos la forma de onda), se pueden calcular mediante integración las características mencionadas.
Si NO es posible expresarla matemáticamente usamos herramientas de la estadística:
valor medio o promedio = componente de dc
varianza = potencia total
desviación estándar = componente de ac

## Slide 5
SEÑALES ELÉCTRICAS
CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES EN EL TIEMPO:
1. De acuerdo a su duración temporal:
Transitorias (energía finita), Señales de Energía. Ej.: Un pulso de corta duración.
Permanentes (energía infinita, potencia finita), Señales de potencia, Ej. portadora de AM. ( La tensión de alimentación de 220V, NO es un ejemplo válido, por no ser una "señal")
.

## Slide 6
2. De acuerdo con la factibilidad modelado matemático:
Determinísticas, pueden expresarse matemáticamente, con funciones conocidas (seno, coseno, exponenciales, etc). Pueden ser transistorias, periódicas, cuasiperiódicas o caóticas.
Ej. x(t)=10.e-at.sen(wt)+4.cos(wt)
Dado cualquier t puedo conocer x(t)
Aleatorias, no pueden expresarse matemáticamente de forma cerrada. Se usa la estadística y las probabilidades. Ej. La voz, el ruido térmico, video, etc.
Todas las señales eléctricas, físicamente posibles son transitorias, lo de "permantente" es una aproximación. Se las considera en esta categoría si existen durante un tiempo suficientemente largo, pero finito

## Slide 8
Ejemplo de señales aleatorias: audio, video, etc
Veremos que las medidas de estas señales de mayor interés:
(dc ó ac) valor eficaz, energía y potencia son medidas estadísticas.
Se calculan encontrando algún valor medio, y la desviación estándar.

## Slide 11
POTENCIA Y ENERGÍA DE SEÑALES, RELACIÓN CON LOS PROMEDIOS TEMPORALES

## Slide 12
POTENCIA DE LAS COMPONENTES DE ALTERNA Y CONTINUA

## Slide 13
POTENCIA DE LA SUMA DE SEÑALES

## Slide 14
Calcular el valor medio, eficaz y eficaz de alterna

## Slide 15
EJEMPLO: Calcular el valor medio, eficaz y eficaz de alterna

## Slide 16
EJEMPLO: Calcular el valor medio, eficaz y eficaz de alterna
Cero en este caso